# PetSafe®

# 250 m Tréner

PDT20-12471

# Užívateľská príručka

Ďakujeme, že ste si vybrali značku PetSafe®, najpredávanejšiu značku elektronických výchovných a výcvikových pomôcok na svete. Našim cieľom je postarať sa o bezpečnosť domácich miláčikov prostredníctvom ponuky rôznych zariadení pre úspešný tréning. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na info@petpark.sk.

Dôležité upozornenia:

Symbol, ktorý varuje pred nebezpečenstvom možných úrazov. Riaďte sa bezpečnostnými pokynmi v tejto užívateľskej príručke.

Symbol varuje pred nebezpečenstvom, ktorému ak sa nevyhnete, môže spôsobiť smrť

alebo vážny úraz.

Symbol varuje pred nebezpečenstvom, ktorému ak sa nevyhnete, môže spôsobiť menej závažný úraz.

Symbol varuje pred nebezpečenstvom, ktorému ak sa nevyhnete, môže spôsobiť úraz zvieraťa.

Symbol, ktorý sa používa na oboznámenie so správnymi praktikami a nie je spojený s možnosťou úrazu.

- Možnosť explózie ak sa dobíjateľná baterka vymení za nesprávny typ! Použité baterky recyklujte.

- Nevhodné na použitie pre agresívnych psov! Nepoužívajte tento produkt ak Váš pes je alebo má sklon k agresivite.  Agresívne psy môžu spôsobiť majiteľom vážne poranenie či smrť. Ak si nie ste istý či je Váš pes agresívny, konzultujte túto situáciu s veterinárom alebo profesionálnym cvičiteľom psov.

- Možnosť poranenia kože psa! Vždy postupujte podľa tejto úžívateľskej príručky.  Správne nasadenie obojku je dôležité.  Obojok, ktorý pes nosí prísiš dlho na krku alebo nesprávne, príliš tesné založenie obojku na krk psa môže psovi spôsobiť poranenie kože.  Pri používaní obojku postupujte nasledovne:

- Pes by nemal nosiť obojok viac ako 12 hodín počas jedného dňa.

- Ak je to možné, prispôsobte obojok psovi na krku každú 1-2 hod.

- Uistite sa – podľa návodu v tejto príručke – že obojok nie je nasadený na krku príliš tesne.

- Nikdy na elektronický obojok nezakladajte vôdzku!

- Ak používate k vôdzke iný nekovový obojok, uistite sa, že neťaháte aj kontaktné kolíky obojku.

- Týždenne umývajte psovi kožu na krku teplou vodou / navlhčenou handričkou.

- Denne psovi kontrolujte kožu na mieste kontaktu s kolíkmi korekcie.

- Ak je koža na krku psa podráždená, nepoužívajte obojok pokiaľ sa koža nezahojí.

- Ak je koža podráždená viac ako 48 hodín, navštívte veterinára.

Používanie zariadenia v súlade s uvedenými upozorneniami Vám prinesie spokojnosť a psovi bezbečnosť. Milióny domácich zvierat používajú elektronické obojky. Niektoré zvieratá sú však na kolíky korekcie citlivejšie.  Po istom čase zistíte, že zviera sa obojku prispôsobilo. Dôležité je, aby ste často kontrolovali stav kože psa.

# Sada obsahuje

# Ako systém funguje

# PetSafe® 250 m Tréner je overený ako bezpečný a efektívny pre zvieratá, ktoré sú minimálne 6 mesiacov staré.  Systém Vám pomôže trénovať psa bez použitia vodítka do vzdialenosti 250 metrov. Pri stlačení ovládacieho tlačidla, vysielačka vyšle signál, ktorý aktivuje obojok na krku psa.  Pri pravidelnom a správnom používaní tréningového zariadenia je možné napraviť isté psie zlozvyky,  alebo naučiť psa rôznym základným povelom. Tréningové zariadenie by nemali obsluhovať osoby mladšie ako 16 rokov.

Dôležité: Dosah 250 m Trénera je 250 metrov.  Maximálna vzdialenosť použitia zariadenia závisí od spôsobu manipulácie.  Pre zabezpečenie maximálneho dosahu, je potrebné vysielačku držať zvisle ponad hlavu.  Maximálny dosah zariadenia ovplyvňuje počasie, terén, vegetácia ako aj vysielanie iných rádiových signálov.

# Základné pojmy

Tréningová vysielačka: Prenáša rádiový signál do obojku. Obojok je vodeodolný, nie však kompletne ponoriteľný.

Svetelný indikátor vysielačky: Indikuje, že je stlačený ovládacie tlačidlo , alebo slúži ako ukazovateľ stavu baterky.

Zelená svetelná kontrolka: indikuje kedy sa vysiela tón.

Červená svetelná kontrolka: indikuje kedy sa vysiela statická korekcia a indukuje kedy je slabá baterka.

Otočný nastavovač úrovne korekcie:  Ponúka rôzne úrovne nastavenia korekčného signálu prispôsobiteľný temperamentu psa.

Horné ovládacie tlačidlo: Vysiela zvukový signál 1 sekundu, potom vysiela sústavnú/nepretržitú statickú korekciu na nastavenej úrovni.

Dolné ovládacie tlačidlo: Vysiela zvukový signál 1 sekundu, potom vysiela nepretržitú statickú korekciu na o 2 stupne vyššej úrovni ako je nastavená. Poznámka: Tento ovládač nevyšle vyššiu úroveň korekcie ako úroveň 8 (ak je základná úroveň nastavená na 8).

Bočné ovládacie tlačidlo: Vysiela iba zvukový signál.

Vstup na nabíjanie baterky:  Používa sa na nabíjanie baterky. Aj napriek tomu, že vysielačka je vodotesná je potrebné vstup po nabíjaní vždy zatvoriť, aby nedošlo k zaneseniu prachom či inými nečistotami.

Obojok: Prijíma signál z vysielačky. Je vodotesný nie však kompletne ponoriteľný.

Tlačidlo „ON/OFF“: Zatlačením sa obojok zapne alebo vypne.

Kontaktné kolíky: Kontakty, cez ktoré sa prenáša statická korekcia.

Svetelná kontrolka obojku: Indikuje kedy sa obojok zapol alebo vypol a tiež slúži ako ukazovateľ stavu baterky.

Zelená svetelná kontrolka: Indikuje keď sa vysiela zvukový tón.

Červená svetelná kontrolka: Indikuje kedy sa vysiela statická korekcia a funguje ako ukazovateľ slabej baterky.

Vsup na nabíjanie: Slúži na nabíjanie obojku. Aj ked je obojok vodeodolný ked kryt nie je na mieste, vždy po skončení nabíjania nasaďte tento gumový kryt späť na otvor.

Nepretržitá korekcia: Držiteľ vysielačky kontroluje kedy a ako dlho budú vysielané korekcie.  Pred vyslaním každej korekcie bude pes počuť najskôr zvukový signál. Z bezpečnostných dôvodov sa jednotka automaticky vypne ak je vybrané – horné alebo dolné – tlačidlo stlačené viac ako 8 sekúnd. Pred vyslaním opätovnej korekcie je preto potrebné ho opäť stlačiť.

Zvukový signál: Na vyslanie zvukového signálu stlačte bočné ovládacie tlačidlo.

Pripravenie vysielačky

Dobíjanie vysielačky

- Nadvihnite kryt, ktorý chráni vstup na

nabíjanie baterky.

- Napojte nabíjačku do vstupu.

- Napojte nabíjačku do siete.

- Pred prvým použitím nabíjajte

vysielačku 24 hodín.

Pozn.: po prvých 12 hodinách nabíjania bude kontrolka na nabíjačke blikať. Pokračujte ďalej v nabíjaní.

- Po skončení nabíjania nasaďte späť gumový kryt.

Pozn.: Priemerná životnosť vysielačky na jedno dobitie je približne 40-60 hodín podľa frekvencie používania.

Svetelný  indikátor vysielačky

| Stav | Červená kontrolka | Zelená kontrolka |
| --- | --- | --- |
| Normálne fungovanie | Vypnuté | Vypnuté |
| Normálne fungovanie – nízky stav baterky | Bliká 3x každých 5 sek. | Vypnuté |
| Tón / Zvuk | Vypnuté | Zapnuté – po dobu držania tlačidla |
| Korekcia | Zapnuté – po dobu držania tlačidla | Vypnuté |
| Program – tlačidlo je zatlačené | Zapnuté – po dobu držania tlačidla | Vypnuté |
| Program – tlačidlo je uvoľnené | Bliká podľa čísla zvoleného programu | Vypnuté |
| Nabíjanie | Zapnuté | Vypnuté |
| Nabíjanie kompletné | Vypnuté | Zapnuté |

Pripravenie obojku

Nabíjanie obojku.

- Nadvihnite kryt, ktorý chráni vstup na

nabíjanie obojku.

- Napojte jeden výstup na nabíjanie

do vstupu.

- Napojte nabíjačku do siete.

- Pred prvým použitím nabíjajte obojok 24 hodín.

- Po skončení nabíjania nasaďte späť gumový kryt.

Zapnutie obojku

- Zatlačte tlačidlo „on/off“. Svetelná kontrolka na obojku zasvieti a obojok pípne 5 krát.

- Obojok je zapnutý.

Svetelná kontrolka obojku bude blikať pokiaľ je obojok zapnutý a pripravený na prijímanie signálu z vysielačky.

Vypnutie obojku

- Zatlačte tlačidlo „on/off“.

- Obojok pípne 2 krát.

- Obojok je vypnutý.

Na predĺženie životnosti baterky je potrebné obojok vypínať keď sa nepoužíva.  Približná životnosť baterky medzi nabíjaním je 20 hodín v závislosti od frekvencie používania.

Dôležité: pri zatlačení horného alebo dolného ovládacieho tlačidla vyšle obojok najprv zvukový signál a až po 2 sekundách vyšle korekciu cez obojok.

Svetelný  indikátor obojku

| Stav | Červená kontrolka | Zelená kontrolka | Reproduktor |
| --- | --- | --- | --- |
| Prebudenie – tlačidlo zatlačené < 5 sekúnd | Vypnutý | Zapnutý – po dobu zatlačenia tlačidla | Štartovací tón 1 sekundu |
| Prebudenie – tlačidlo zatlačené >= 5 sekúnd | Vypnutý | Vypnutý | Vypnutý |
| Program aktivovaný / Reset obojku | Vypnutý | Vypnutý | Vypnutý |
| Reset uspešný | Vypnutý | Bliká 5 krát | Pípa 5 krát |
| Bežná prevádzka | Vypnutý | Bliká 1x každých 5 sekúnd | Vypnutý |
| Bežná prevádzka – nízka úroveň baterky | Bliká 3x každých 5 sekúnd | Vypnutý | Vypnutý |
| Korekcia | Po dobu zatlačenia tlačidla | Vypnutý | Vypnutý |
| Tón | Vypnutý | Po dobu zatlačenia tlačidla | Tón |
| Spánok – tlačidlo zatlačené | Po dobu zatlačenia tlačidla | Vypnutý | Tón 1 sekundu |
| Nabíjanie | Zapnutý | Vypnutý | Vypnutý |
| Nabíjanie dokončené | Vypnutý | Zapnutý | Vypnutý |

Dobíjateľné baterky

- Dobíjacia baterka vysielačky (NiMH) nie je pamäťovo senzitívna a netreba ju úplne vybiť pred nabíjaním.

- Vysielačka je čiastočne nabitá už v továrni, ale pred prvým použitím ju treba plne nabiť (24 hod.).

- Dôležité – nikdy neprikladajte vysielačku k ohňu.

- Pri dlhodobom nepoužívaní vysielačky by ste ju mali dobiť priebežne každých 4-6 týždňov.

- Nadpriemerné, dlhodobé dobíjanie môže skrátiť životnosť baterky.

- Ak ste dlhodobo vysielačku nepoužívali, môžete zaznamenať jej nižšiu životnosť pri prvých používaniach. Baterka by však mala opäť nabrať plnú životnosť.

- Životnosť baterky skracuje dlhodobé nabíjanie.  Po prvom dobití baterkz nikdy nedobíjajte viac ako 12 hodín!

- Baterka vydrží nabíjanie stovky krát. Avšak každá baterka má iba určitú životnosť.  Ak životnosť baterky klesne na polovicu, kontaktujte Vášho predajcu alebo si novú baterku objednajte na stránke www.petpark.sk.

- Životnosť baterky je 3-5 rokov. Keď budete potrebovať baterku vymeniť, kontaktujte Vášho predajcu alebo zákaznícky servis na stránke www.petpark.sk

Nasadenie obojku

Dôležité: Správne nasadenie obojku je základom pre efektívny tréning. Kolíky korekcie musia mať priamy kontakt s kožou psa.

Pre správne nasadenie obojku, dodržiavajte nasledovný postup:

- Začnite v pohodlnom postoji psa (3A).

- Umiestnite obojok na stred hrdla psa. Umiestnite kolíky korekcie tak,  aby sa dotýkali kože. (3B).

Pozn.: Ak má Váš pes dlhú srsť, nasaďte na obojok dlhé kolíky. Najlepšie nasadenie dosiahnete keď pes stojí a má hlavu mierne sklonenú smerom nadol. V tejto polohe bude obojok väčšinu času.

Preskúšajte zovretie obojku tak, že vsuniete prst medzi obojok a zadnú stranu krku psa (3C). Zovretie by malo byť pevné ale nie príliš tesné.

- Nechajte obojok psovi niekoľko minút, potom opäť preskúšajte zovretie obojku. Opakujte to znovu až  si pes na obojok zvykne. Ak má Váš pes obvod krku menší ako 300mm, bude potrebné skrátiť remienok obojku, v ktorom sa nachádza anténa (Pozri: „Skrátenie remienka obojku s anténou“).

Starostlivosť o obojok a čistenie

Priebežne sa ubezpečte, že obojok i naďalej správne prilieha k hrdlu psa. Týmto sa zabezpečí maximálna efektivita zariadenia ako aj pohodlie  psa pri nosení obojku. Táto príručka užívateľa vysvetľuje správne nasadenie a nosenie obojku. Ak si všimnete, že pes má alergickú reakciu kože spojenú s nosením obojku, prerušte nosenie obojku na min. 48 hodín. Ak iritácia kože neustúpi, kontaktujte veterinára.

Predchádzanie alergickým reakciám kože

- Pes by nemal obojok nosiť  na krku viac ako 8 hodín nepretržite v priebehu 24 hodín.

- Krk psa a kontaktné kolíky obojku by sa mali umývať vlažnou vodou a mydlom min. 1x do týždňa.

- Uistite sa, že pred nasadením obojku je srsť psa dokonale vysušená.

Zistenie správnej stimulačnej úrovne psa

Dôležité: Vždy začínajte na najnižšej úrovni a postupujte k vyšším.

Vysielačka má 8 stupňov nastavania korekcie/stimulácie.  Stupne zabezpečia správne nastavenie pre každého psa.

Po nasadení obojku, je potrebné nájsť správnu úroveň korekcie pre Vášho psa.

Pri nasledovných úkonoch sledujte správanie psa. Keď nájdete optimálnu úroveň, správanie psa sa mierne zmení (napr. začne sa obzerať, ňuchať zem akoby našiel hmyz, hýbe uškami a pod.).

- Začnite na úrovni č.1 (nastavovač úrovne korekcie). Zatlačte horné ovládacie tlačidlo na 1 až 2 sekundy.

- Ak Váš pes na korekciu nereaguje, opakovane zatlačte horné tlačidlo stimulácie -  opakujte niekoľko krát.

- Pred nastavením vyššej úrovne korekcie, opakujte stláčanie horného tlačidla korekcie vždy minimálne 2 krát.

PES BY NEMAL NA STIMULÁCIU REAGOVAŤ PANIKOU ALEBO ŠTEKNUTÍM. AK TAKTO REAGUJE, NASTAVENÁ ÚROVEŇ JE PRÍLIŠ SILNÁ.

- Ak Váš pes nevykazuje žiadnu reakciu ani po nastavaní úrovne č.8, prekontrolujte nasadenie obojku (príp. nasaďte dlhé kolíky). Ak Váš pes ani teraz na stimuláciu nereaguje, pozrite si sekciu – „Svetelný test“.

Ak Váš pes nereaguje na obojok po vykonaní uvedených úkonov, kontaktujte zákaznícky servis na stránke www.petpark.sk

Programovanie vysielačky

Poznámka: Vysielačka je prednastavená na Tréningový program 1.  Tréningový program sa dá nastaviť, aby vyhovoval štýlu Vášho tréningu.

Zmena tréningového programu

- Nastavte tréningový program pomocou otočného nastavovača úrovne korekcie na vysielačke podľa nižšie uvedenej tabuľky.

- Prevráťte vysielačku smerom nadol.

- Pomocou pera alebo podobného tenkého predmetu zatlačte a uvoľnite tlačidlo programu. Keď je tlačidlo zatlačené, svetelná kontrolka nepretržite svieti.  Po uvoľnení tlačidla sveteľná kontrolka bliká podľa nastaveného programu.

Príklad: Ak si želáte nastaviť program 2, nastavte na vysielačke úroveň korekcie 2. Keď je tlačidlo nastavovania programu zatlačené, sveteľná kontrolka vysielačky bude svietiť. Keď tlačidlo uvoľníte, sveteľná kontrolka vysielačky zabliká 2x.

Poznámka: Neustále vysielanie korekcie je možné iba v priebehu 8 sekúnd. Potom je potrebné tlačidlo opäť zatlačiť.

| PROGRAM | VRCHNÉ tlačidlo | SPODNÉ tlačidlo | BOČNÉ tlačidlo | Počet psov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zvuk 1 sekundu potom kontinuálna korekcia podľa nastavenia na vysielačke | zvuk 1 sekundu potom kontinuálna korekcia o 2 stup. Vyššie než nastavenie na vysielačke | Iba zvuk | 1 |
| 2 | zvuk 1 sekundu potom kontinuálna korekcia podľa nastavenia na vysielačke | Kontinuálna korekcia podľa nastavenia na vysielačke | Iba zvuk | 1 |
| 3 | PES 1 Iba zvuk | PES2 Iba zvuk | PES 3 Iba zvuk | 3 |
| 4 | PES 1 zvuk 1 sekundu potom kontinuálna korekcia podľa nastavenia na vysielačke | PES 2 zvuk 1 sekundu potom kontinuálna korekcia podľa nastavenia na vysielačke | PES3 zvuk 1 sekundu potom kontinuálna korekcia podľa nastavenia na vysielačke | 3 |

Reset obojku

Reset obojku sa využíva na nastavenie jeho funkčnosti s novou vysielačkou, alebo na naprogramovanie nového obojku s existujúcou vysielačkou.

- Vypnite obojok.

- Zatlačte ovládacie tlačidlo „on/off“ pokiaľ obojok nepípne 5 krát a zapne sa kontrolné svetielko obojku.

- Držte tlačidlo zatlačené pokiaľ sa svetelná kontrolka nevypne.

- Zatlačte horné ovládacie tlačidlo vysielačky pokiaľ sa rozsvieti svetelná kontrolka obojku a zabliká 5 krát. Mali by ste obe zariadenia držať vo vzdialenosti do 0,5-1 m od seba. Keď svetelná kontrolka obojku zabliká 5 krát, obojok bol správne naprogramovaný. Ak kontrolka nebliká, opakujte nastavenie opäť.

Programovanie obojku pre dvoch a troch psov

Ak je vysielačka navolená na program 3 alebo 4, PetSafe® obojok sa dá naprogramovať, aby reagovali všetky ovládacie tlačidlá vysielačky (horné, dolné, bočné). K tréningu viacerých psov je potrebné aktivovať extra obojok pre 400m Tréner (Add-A-Dog™).

- Navoľte vysielačku na tréningový program 3 alebo 4. (Prosím postupujte podľa opisu na str. 13, Bod 5 – Programovanie vysielačky.)

- Naprogramujte prvý obojok.

  - Vypnite obojok

  - Stlačte a držte tlačidlo „on/off“. Svetelná kontrolka obojku sa zapne a potom sa po 4-5 sekundách vypne. Ak nebudete tlačidlo „on/off“ držať dostatočne dlho, svetelná kontrolka začne bežne blikať. V tomto prípade opakujte proces.

  - Keď sa svetelná kontrolka vypne, uvoľnite tlačidlo.

  - Zatlačte a držte horné ovládacie tlačidlo vysielačky pokiaľ svetelná kontrolka obojku nezabliká 5 krát. Mali by ste obe zariadenia držať vo vzdialenosti do 0,5-1 m od seba. Keď svetelná kontrolka obojku zabliká 5 krát, obojok bol správne naprogramovaný. Ak kontrolka nebliká, opakujte nastavenie opäť.

- Naprogramujte druhý obojok postupom od bodu A po bod D ale za použitia dolného ovládacieho tlačidla vysielačky.

- Naprogramujte tretí obojok postupom od bodu A po bod D ale za použitia bočného ovládacieho tlačidla vysielačky.

Svetelný test

- Zapnite obojok

- Pridržte svetelný testovač ku kolíkom korekcie

- Zatlačte tlačidlo na vysielačke

- Svetelná kontrolka by mala svietiť

- Vypnite obojok

Ak svetelná kontrolka nesvieti, dobite baterku a vykonajte reset obojku. Ak svetelná kontrolka stále nesvieti, kontaktujte zákaznícky servis na stránke www.petpark.sk

Svetelný testovač môže slúžiť aj na pritiahnutie kolíkov korekcie. Kolíky korekcie sa môžu zlomiť ak sú pritiahnuté príliš silno. Ak sa niekedy kolíky povolia, dotiahnite ich s mierou.

Všeobecné tipy

Dôležité: Táto tréningová príručka bola napísaná pri použití vysielačky s navoleným programom 1.

- Trénujte psa vždy iba jednému povelu. Ak budete trénovať psa veľmi rýchlo, môže sa stať že sa mu budú povely pliesť a ani jeden sa nenaučí dostatočne.

- Buďte dôslední. Používajte zvukový signál ako aj korekciu za každé neuposlúchnutie povelu.

- V prípade, že psa nemôžete mať pod dozorom, odporúča sa,  aby ste ho zámerne nevystavovali  situáciám, v ktorých už v minulosti neuposlúchol povel. Avšak, zámerné vystavenie psa vplyvom kedy prestáva vykonávať Vaše povely a jeho následné trénovanie môže veľmi kladne ovplyvniť Váš tréning a celkový výsledok.

- Ak Váš pes reaguje na tréning bojazlivo, presmerujte Váš tréning iba na jednoduché povely ako je napríklad povel sadni.

- Spodné tlačidlo korekcie sa používa na vyslanie o niečo silnejšej statickej korekcie v prípadoch, kedy pes Vaše povely ignoruje aj za použitia prednastavenej úrovne korekcie. Táto možnosť je rýchlejšia ako prestavovanie úrovne na ovládači vysielačky.

- Nikdy nepoužívajte tréningové zariadenie na odstránenie agresívneho správania psa. V prípade, že neviete či je Váš pes agresívny, kontaktujte Vášho veterinára,  alebo certifikovaného trénera psov.

- Základom tréningu je vycvičiť psa, aby v bežných situáciách reagoval na vyslovené povely a na zvukový signál zariadenia. Pokiaľ sa pes vytrénuje správne, korekcia by sa mala používať iba v situáciách,  kedy pes opakuje nežiadúce správanie.

Výuka základných povelov

Poznámka: Počas výuky povelu „sadni“ udržiavajte psa vo svojej blízkosti.

Povel „SADNI“

- Nasaďte psovi okrem tréningového obojku aj obyčajný, vychádzkový obojok spolu s 3 m vodítkom (vodítko musí byť pevné).  Obyčajný obojok nasaďte NAD tréningový obojok.

- Držte vodítko a tréningovú vysielačku v jednej ruke. Stlačte a držte bočné ovládacie tlačidlo na vyslanie zvukového signálu zároveň s hovorením povelu „SADNI“ – ak je to potrebné, zatlačte rukou na psa,  aby si sadol. Akonáhle si pes sadne, prestaňte vysielať zvukový signál. Pochváľte psa. Tento povel opakujte niekoľko krát,  nezabúdajte psa pochváliť ak povel splní.

- Ak si pes vždy po zadaní povelu a vyslania zvukového signálu sadne, Váš tréning je ukončený. Ak nie, pokračujte bodom 4.

- Držte vodítko a tréningovú vysielačku v jednej ruke. Stlačte a držte horné ovládacie tlačidlo na vyslanie signálu korekcie zároveň s hovorením povelu „SADNI“ – ak je to potrebné, zatlačte rukou na psa,  aby si sadol. Akonáhle si pes sadne, prestaňte vysielať signál korekcie. Pochváľte psa. Tento povel opakujte niekoľko krát - nezabúdajte však psa pochváliť ak povel splní.

- Ak pes plní Váš povel „SADNI“ s použitím zvukového signálu a/alebo korekcie,  môže už byť pripravený na reagovanie bez použitia zvukového alebo statického signálu. Dajte si tréningovú prestávku a opäť sa vráťte k bodu č.2 za použitia iba zvukového signálu.

Povel „KU MNE“

- Nasaďte psovi okrem tréningového obojku aj obyčajný vychádzkový obojok spolu s 3 m vodítkom (vodítko musí byť pevné).  Obyčajný obojok nasaďte NAD tréningový obojok.

- Držte vodítko v jednej ruke a tréningovú vysielačku v druhej.

- Počkajte, kým sa pes od Vás vzdiali.

- Stlačte a držte bočné ovládacie tlačidlo na vyslanie zvukového signálu zároveň s hovorením povelu „KU MNE“ – ak je to potrebné, pritiahnite psa k sebe.

- Akonáhle k Vám pes príde, prestaňte vysielať zvukový signál a pochváľte ho (s veľkou radosťou) za dobre zvládnutú úlohu.

- Rýchlo sa opäť pohnite smerom dozadu kým Vás pes začína nasledovať. Zastaňte a s radosťou psa pochváľte.

- Opakujte tréning 3 – 6 krát.

- Ak pes vždy po zadaní povelu

a vyslania zvukového signálu splní povel

„KU MNE“, Váš tréning je ukončený.

Ak nie, pokračujte bodom 9.

- Počkajte pokiaľ sa pes od Vás vzdiali. Stlačte a držte horné ovládacie tlačidlo na vyslanie signálu korekcie zároveň s hovorením povelu „KU MNE“ – ak je to potrebné, pritiahnite psa k sebe.

  - Akonáhle k Vám pes príde, prestaňte vysielať signál korekcie a pochváľte ho (s veľkou  radosťou) za dobre zvládnutú úlohu.

  - Rýchlo sa opäť pohnite smerom dozadu kým Vás pes začína nasledovať. Zastaňte a s radosťou psa pochváľte.

  - Opakujte tréning 9 – 11 krát.

  - Ak pes plní Váš povel „KU MNE“ s použitím zvukového signálu a/alebo korekcie môže byť už pripravený na reagovanie bez použitia zvukového a/alebo statického signálu. Dajte si tréningovú prestávku a opäť sa vráťte k bodu č.3 za použitia iba zvukového signálu.

Povel „ZOSTAŇ“

- Nasaďte psovi okrem tréningového obojku aj obyčajný, vychádzkový obojok spolu s 3 m vodítkom (vodítko musí byť pevné).  Obyčajný obojok nasaďte NAD tréningový obojok.

- Nápadne označte miesto kde chcete,  aby si pes sadol a zostal napríklad s použitím vankúša alebo deky.

- Dajte psa sadnúť na miesto. Držte vodítko v jednej ruke a tréningovú vysielačku v druhej.

- Vstaňte a zostaňte v rámci 1metra od uvedeného miesta. Prechádzajte sa okolo psa a podložky. Psovi sa neprihovárajte.

- Ak sa pes pokúsi prísť k Vám, stlačte a držte bočné ovládacie tlačidlo na vyslanie zvukového signálu zároveň s hovorením povelu „ZOSTAŇ“ – ak je to potrebné, nasmerujte psa,  aby si opäť na podložku sadol.

- Akonáhle sa pes vráti na miesto, prestaňte vysielať zvukový signál. Nezabudnite ho s radosťou pochváliť!

- Keď si pes sadne, uvoľnite sa a pohrajte sa s ním.

- Opakujte bod č.3 po bod č.7.

- Ak sa pes vždy po zadaní povelu a vyslania zvukového signálu vráti na miesto, Váš tréning je ukončený. Ak nie, pokračujte bodom 10.

- Dajte psa sadnúť na miesto. Začnite opäť chodiť okolo podložky.

- Ak sa pes pokúsi prísť k Vám, stlačte a držte horné ovládacie tlačidlo na vyslanie zvukového signálu korekcie s hovorením povelu „ZOSTAŇ“ – ak je to potrebné, nasmerujte psa,  aby si opäť na podložku sadol.

- Akonáhle pes poslúchne povel, prestaňte vysielať signál a pochváľte ho.

- Keď si pes sadne, uvoľnite sa a pohrajte sa sním.

- Ak pes plní Váš povel „ZOSTAŇ“ s použitím zvukového signálu a/alebo korekcie môže byť už pripravený na reagovanie bez použitia zvukového a/alebo statického signálu. Dajte si tréningovú prestávku a opäť sa vráťte k bodu č.3 za použitia iba zvukového signálu.

Eliminácia nežiadúceho správania

Vyskakovanie

Psy väčšinou vyskakujú na ľudí,  aby si získali pozornosť. Ak nechcete aby Váš pes vyskakoval na Vás, členov Vašej rodiny, priateľov či susedov je potrebné,  aby ste takéto správanie nepodporovali. Nepodporovanie takéhoto správania znamená, že vždy keď pes na niekoho vyskočí,  bude nasledovať odmietavá reakcia.

Poznámka: Je vhodné aby pes už poznal povel „SADNI“.

- Nastavte korekciu o jeden stupeň vyššie ako je vhodná stimulačná úroveň pre Vášho psa.

- Akonáhle chce pes vyskočiť, stlačte horné ovládacie tlačidlo zároveň so zadaním povelu „SADNI“.

- Keď si pes sadne, prestaňte vysielať signál a psa pochváľte.

- Ak pes ignoruje stimuláciu horným tlačidlom, zatlačte  dolné  ovládacie tlačidlo.

Skúšajte si tento povel na rôznych miestach a s rôznymi ľuďmi.

Nadmerné štekanie

Štekanie je pre psa inštinktívne správanie. Nie je možné aby ste psa odnaučili štekať úplne, ale môžete ho naučiť aby bol ticho,  keď mu dáte povel.

Poznámka: Tento spôsob je vhodný iba keď ste so svojím psom doma.

- Nastavte vhodnú stimulačná úroveň pre Vášho psa.

- Uveďte psa do situácie, v ktorej chce štekať.

- Akonáhle pes začne štekať, stlačte horné ovládacie tlačidlo zároveň so zadaním povelu „TICHO“ – povely si samozrejme môžete upraviť.

- Keď pes štekať prestane, uvoľnite tlačidlo a psa pochváľte.

- Ak pes ignoruje stimuláciu horným tlačidlom, zatlačte  dolné  ovládacie tlačidlo.

Skúšajte si tento povel na rôznych miestach a s rôznymi ľuďmi.

„Prenasledovanie“ áut a pod.

„Prenasledovanie“ je pre psa inštinktívne správanie, ktoré sa spúšťa keď pes vidí pohybujúci sa predmet. Niektoré rasy sú špeciálne vyšľachtené k nadmernému „prenasledovaniu“ čo však psa dostáva do situácií ohrozenia a necháva majiteľa bezmocného.  Nikdy preto nenechávajte psa pohybovať sa voľne bez vodítka pokiaľ sa nenaučí uposlúchnuť povel „KU MNE“ – „K NOHE“ a pod. Je veľmi dôležité,  aby ste nežiadúce „prenasledovanie“ vždy potrestali.

- Nasledovný tréning by ste mali vykonávať iba ak ste zabezpečili BEZPEČNOSŤ zvieraťa ako aj svoju. Použite pevné vodítko dosť dlhé na to,  aby dovolilo psovi prenasledovať objekt ale dostatočne krátke na to,  aby ste ho mali pod kontrolou keď objekt dostihne.

- Nastavte o jeden stupeň vyššiu stimulačnú úroveň ako je vhodná pre Vášho psa.

- Uveďte psa do situácie, v ktorej chce objekt prenasledovať.

- Keď sa objekt začne približovať, držte vodítko pevne v rukách. Akonáhle pes začne objekt prenasledovať, zadajte mu povel „KU MNE“ a stlačte horné

ovládacie tlačidlo pokiaľ neprestane. Ak neuposlúchne povel, zatiahnite ho k sebe vodítkom.

- Ak pes ukončí prenasledovanie, prestaňte vysielať signál korekcie, postúpte pár krokov dozadu a dajte mu povel „KU MNE“. Keď pes príde až k Vám, pochváľte ho.

- Ak pes stimuláciu na nastavenej úrovni ignoruje, opakujte tréningovú situáciu s použitím dolného  ovládacieho tlačidla.

Skúšajte si tento povel na rôznych miestach a s rôznymi ľuďmi.

| Je statická korekcia pre môjho psa bezpečná? | Statická korekcia je síce pre psa nepríjemná, avšak je bezpečná a psovi neubližuje. Na dosiahnutie výsledkov pri tréningu sa elektronické výcvikové zariadenia vždy používajú iba v interakcii s majiteľom (trénerom) psa. |
| --- | --- |
| Aký vek sa pre psa odporúča na začatie používania 250m trénera? | Váš pes musí mať aspoň 5 mesiacov. Obojok môže byť príliš veľký pre psov s váhou nižšou ako 3.6 kg. |
| Keď je môj pes už vycvičený na uposlúchnutie povelov, musí ešte používať obojok? | Pravdepodobne nie. Ale je dôležité, aby sa obojok využíval z času na čas pre dlhotrvajúci efekt. |
| Je obojok vodotesný? | Áno. Nie však ponoroteľný. |
| Môžem používať tréningové zariadenie na výcvik agresívnych psov? | Neodporúčame, aby ste naše výrobky používali na tréning agresívnych psov. Odporúčame návštevu veterinára na objasnenie príp. odporučenie riešenia. |
| Je dosah zariadenia naozaj 250 metrov? | Dosah zariadenia je ovplyvňovaný terénom, počasím, vegetáciou ako aj vysielaním iných rádiových signálov. Zabezpečenie maximálneho dosahu zariadenia je vysvetlené v sekcii „Ako systém funguje“. |
| Môžem 250m Tréner používať na viac psov? | Áno, ale musíte používať extra obojok pre 250 Tréner s názvom Add-A-Dog™. Použitie je možné maximálne pre 3 psov. |
| Čo mám urobiť ak môj pes má od obojku kožnú alergiu? | Túto reakciu môže vyvolať nosenie kolíkov stimulácie, ktoré sa neustále priamo trú o kožou psa. Ak takáto situácia nastane, prestaňte na 48 hodín obojok používať. Ak začervenanie neustúpi, navštívte veterinára. |

Doplnkové príslušenstvo k tréningovému zariadeniu – nie je súčasťou balenia.

Príslušenstvo / Náhradné súčiastky si môžete objednať prostredníctvom vášho predajcu alebo na stránkach www.petpark.sk. Originálne balenie výrobku obsahuje kontaktné informácie pre možnosť objednania si náhradných súčastiek priamo zo zákazníckeho centra v EU v danom jazyku.

| Komponent | Číslo súčiastky |
| --- | --- |
| 250m tréner Add-A-Dog® | PDT19-12484 |
| Náhradný čierny obojok | RFA-162-1 |
| Náhradný zelený obojok | RFA-162-6 |
| Náhradný červený obojok | RFA-162-3 |
| Náhradné lanko na zavesenie | RFA-189 |
| Balíček náhradných súčastok (dlhé kolíky korekcie, gumové násady na otvor pre nabíjanie a skrutky) | RFA-283 / RFA-259 |
| Univerzálny adaptér | SDT00-12304 |
| Náhradná baterka – vysielačka | SDT00-11910 |
| Náhradná baterka – obojok | SDT00-11907 |

# Podmienky používania výrobku a obmedzenia záruky

- Podmienky používania výrobku

Tento výrobok sa môže používať iba v súlade s uvedenými podmienkami používania výrobku a ich akceptáciou. Používaním tohoto výrobku dávate súhlas s uvedenými podmienkami. Ak s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, je nutné, aby ste výrobok vrátili predajcovi nepoužitý a v originálnom balení.

- Správne používanie výrobku

Tento výrobok je určený na tréning psov. Tento výrobok nemusí správne fungovať na výcvik určitých pováh psov. Odporúčame, aby sa tento výrobok nepoužíval na tréning psov s váhou nižšou ako 3.6 kg alebo na agresívne psy. Vyberte si výrobok určený na konkrétnu váhu psa.  Ak si nie ste istí povahou vášho psa, požiadajte o konzultáciu Vášho veterinára alebo autorizovaného trénera psov.

Správne používanie výrobku znamená jeho používanie podľa pravidiel užívateľskej príručky a rešpektovanie viet označených ako „Dôležité“.

- Zákaz nezákonného a zakázaného používania výrobku

Tento výrobok je určený pre psov. Tento výrobok nie je určený na spôsobovanie bolesti, zranenia či na provokáciu. Ak sa na dané účely použije, môže to znamenať priestupok voči zákonom danej krajiny.

- Zodpovednosť za škodu

Spoločnosť Radio Systems Corporation® nie je a nebude zodpovedná za žiadne škody či úrazy súvisiace s používaním alebo zneužívaním tohoto produktu. Kupujúci zodpovedá za všetky riziká spojené s používaním tohoto produktu.

- Zmeny podmienok

Spoločnosť Radio Systems Corporation® si vyhradzuje právo na zmeny uvedených podmienok používania výrobku podľa potreby. Ak sa uvenú takéto zmeny do podmienok používania výrobku, tieto zmeny sú platné pre všetkých používateľov uvedených výrobkov aj keď ste zariadenie používali pred uvedním takýchto zmien do Vášho predošlého manuálu.

Zariadenie spĺňa všetky normy stanovené Európskou Úniou pre elektromagnetické zariadenia (nariadenie R&TTE). Ak chcete zariadenie používať mimo krajín EÚ, je potrebné zistiť normy danej krajiny. Nepovolené používanie či zásahy a modifikácie zariadenia, ktoré neboli priamo schválené spoločnosťou Radio Systems Corporation® sú v rozpore s EÚ R&TTE nariadením stanovami a používateľovi môže byť zakázané používanie výrobku a tiež môže byť zrušená záruka výrobku.

Zariadenie je nutné recyklovať.

Záručná lehota je 24 mesiacov od dátumu predaja:

Dátum predaja:

Servisné stredisko

blue gray, s.r.o. / Kremnička 47/A                  info@petpark.sk

97405 Banská Bystrica                                  +421 48 38 10311 / +421 (0) 918 754 247

SLOVENSKO

# PetSafe®

# 250 m Tréner

PDT20-12471

# Uživatelská příručka

Děkujeme, že jste si vybrali značku PetSafe®, nejprodávanější značku elektronických výchovných a výcvikových pomůcek na světě. Našim cílem je postarat se o bezpečnost domácích miláčků prostřednictvím nabídky různých zařízení pro úspěšný tréning.

Důležitá upozornění:

Symbol, který varuje řred nebezpečím možných úrazů. Řiďte se bezpečnostními pokyny v této příručce.

Symbol varuje před nebezpečím, kterému pokud se nevyhnete, může způsobit smrt nebo vážný úraz.

Symbol varuje před nebezpečím, kterému pokud se nevyhnete, může způsobit méně závažný úraz.

Symbol varuje před nebezpečím, kterému pokud se nevyhnete, může způsobit úraz zvířete.

Symbol, který se používá na seznámení se správnými praktikami a není spojený s možností úrazu.

- Možnost exploze pokud se dobíjecí baterka vymění za nesprávný typ! Použité baterky recyklujte.

- Nevhodné na použití pro agresivní psy! Nepoužívejte tento produkt pokud Váš pes je nebo má sklon k agresivitě.  Agresivní psi můžou způsobit majitelům vážné poranění či smrt. Pokud si nejste jistí zda je Váš pes agresivní, konzultujte tuto situaci s veterinářem nebo profesionálním cvičitelem psů.

Možnost poranění kůže psa! Vždy postupujte podle této uživatelské příručky. Správné nasazení obojku je důležité. Obojek, který pes nosí přísně dlouho na krku nebo nesprávné, příliš těsné založení obojku na krk psa může psovi způsobit poranění kůže. Při používání obojku postupujte následovně:

• Pes by neměl nosit obojek více než 12 hodin během jednoho dne.

• Pokud je to možné, přizpůsobte obojek psovi na krku každou 1-2 hod.

• Ujistěte se - podle návodu v této příručce - že obojek není nasazen na krku příliš těsně.

• Nikdy na elektronický obojek nezakládejte vodítko!

• Pokud používáte k vodítku jiný nekovový obojek, ujistěte se, že netaháte i kontaktní kolíky obojku.

• Týdně myjte psovi kůži na krku teplou vodou / navlhčeným hadříkem.

• Denně psovi kontrolujte kůži na místě kontaktu s kolíky korekce.

• Pokud je kůže na krku psa podrážděná, nepoužívejte obojek dokud se kůže nezahojí.

• Pokud je kůže podrážděná více než 48 hodin, navštivte veterináře.

Používání zařízení v souladu s uvedenými upozorněními Vám přinese spokojenost a psovi bezpečnost. Miliony domácích zvířat používají elektronické obojky. Některá zvířata jsou však na kolíky korekce citlivější. Po jistém čase zjistíte, že zvíře se obojku přizpůsobilo. Důležité je, abyste často kontrolovali stav kůže psa.

# Sada obsahuje

# Jak systém funguje

# PetSafe® 250m Tréner je ověřený jako bezpečný a efektivní pro zvířata, která jsou minimálně 6 měsíců stará.  Systém Vám pomůže trénovat psa bez použití vodítka do vzdálenosti 250 metrů. Při stlačení ovládacího tlačítka, vysílačka vyšle signál, který aktivuje obojek na krku psa.  Při pravidelném a správném používání tréningového zařízení je možné napravit jisté psí zlozvyky,  nebo naučit psa různým základním povelům. Tréningové zařízení by neměli obsluhovat osoby mladší 16 let.

Důležité: Dosah 250 m Trénera je 250 metrů.  Maximální vzdálenost použití zařízení závisí na způsobu manipulace.  Pro zabezpečení maximálního dosahu, je nutné vysílačku držet svisle nad hlavou.  Maximální dosah zařízení ovlivňuje počasí, terén, vegetace i vysílání jiných rádiových signálů.

# Základní pojmy

Tréningová vysílačka: Přenáší rádiový signál do obojku. Obojek je voděodolný, ne však kompletně ponořitelný.

Světelný indikátor vysílačky: Indikuje, že je stlačené ovládací tlačítko , nebo slouží jako ukazatel stavu baterky.

Zelená světelná kontrolka: indikuje kdy se vysílá tón.

Červená světelná kontrolka: indikuje kdy se vysílá statická korekce a indukuje kdy je slabá baterka.

Otočný nastavovač úrovně korekce:  Nabízí různé úrovně nastavení korekčního signálu přizpůsobitelný temperamentu psa.

Horní ovládací tlačítko: Vysílá zvukový signál 1 sekundu, potom vysílá soustavnou/nepřetržitou statickou korekci na nastavené úrovni.

Dolní ovládací tlačítko: Vysílá zvukový signál 1 sekundu, potom vysílá nepřetržitou statickou korekci na o 2 stupně vyšší úrovni než je nastavená. Poznámka: Tento ovladač nevyšle vyšší úroveň korekce než úroveň 8 (i když je základní úroveň nastavená na 8).

Boční ovládací tlačítko: Vysílá jen zvukový signál.

Vstup na nabíjení baterky:  Používá se na nabíjení baterky. I přesto, že vysílačka je vodotěsná je nutné vstup po nabíjení vždy zavřít, aby nedošlo k zanesení prachem či jinými nečistotami.

Obojek: Přijímá signál z vysílačky. Je vodotěsný ne však kompletně ponořitelný.

Tlačítko „ON/OFF“: Stlačením se obojek zapne nebo vypne.

Kontaktní kolíky: Kontakty, přes které se prenáší statická korekce.

Světelná kontrolka obojku: Indikuje kdy se obojek zapnul nebo vypnul a též slouží jako ukazatel stavu baterky.

Zelená světelná kontrolka: Indikuje kdy se vysílá zvukový tón.

Červená světelná kontrolka: Indikuje kdy se vysílá statická korekce a funguje jako ukazatel slabé baterky.

Vsup na nabíjení: Slouží na nabíjení obojku. I když je obojek voděodolný když kryt není na místě, vždy po skončení nabíjení nasaďte tento gumový kryt zpět na otvor.

Nepřetržitá korekce: Držitel vysílačky kontroluje kdy a jak dlouho budou vysílané korekce.  Před vysláním každé korekce pes uslyší nejdřív zvukový signál. Z bezpečnostních důvodů se jednotka automaticky vypne když je vybrané – horní nebo dolní – tlačítko stlačené víc než 8 sekund. Před vysláním opětovné korekce je proto nutné ho opět stlačit.

Zvukový signál: Na vyslání zvukového signálu stlačte boční ovládací tlačítko.

Připravení vysílačky

Dobí

- Nadzvihněte kryt, který chrání vstup na

nabíjení baterky.

- Napojte nabíječku do vstupu.

- Napojte nabíječku do sítě.

- Před prvním použitím nabíjejte

vysílačku 24 hodin.

Pozn.: po prvních 12 hodinách nabíjení bude kontrolka na nabíječce blikat. Pokračujte dále v nabíjení.

- Po skončení nabíjení nasaďte zpět gumový kryt.

Pozn.: Průměrná životnost vysílačky na jedno dobití je přibližně 40-60 hodin podle frekvence používání.

Světelný  indikátor vysílačky

| Stav | Červená kontrolka | Zelená kontrolka |
| --- | --- | --- |
| Normální fungování | Vypnuté | Vypnuté |
| Normální fungování – nízký stav baterky | Bliká 3x každých 5 sek. | Vypnuté |
| Tón | Vypnuté | Zapnuté – po dobu držení tlačítka |
| Korekce | Zapnuté – po dobu držení tlačítka | Vypnuté |
| Program – tlačítko je zatlačené | Zapnuté – po dobu držení tlačítka | Vypnuté |
| Program – tlačítko je uvolněné | Bliká podle čísla zvoleného programu | Vypnuté |
| Nabíjení | Zapnuté | Vypnuté |
| Nabíjení kompletní | Vypnuté | Zapnuté |

Připravení obojku

Nabíjenie obojku.

- Nadzvihněte kryt, který chrání vstup na

nabíjenie obojku.

- Napojte jeden výstup na nabíjení

do vstupu.

- Napojte nabíječku do sítě.

- Před prvním použitím nabíjejte obojek 24 hodin.

- Po skončení nabíjení nasaďte zpět gumový kryt.

Zapnutí obojku

- Stlačte tlačítko „on/off“. Světelná kontrolka na obojku zasvítí a obojek pípne 5 krát.

- Obojek je zapnutý.

Světelná kontrolka obojku bude blikat dokud je obojek zapnutý a připravený na přijímání signálu z vysílačky.

Vypnutí obojku

- Stlačte tlačítko „on/off“.

- Obojek pípne 2 krát.

- Obojek je vypnutý.

Na prodloužení životnosti baterky je nutné obojek vypínat když se nepoužívá.  Přibližná životnost baterky mezi nabíjením je 20 hodin v závislosti na frekvenci používání.

Důležité: při stlačení horního nebo dolního ovládacího tlačítka vyšle obojek nejprve zvukový signál a až po 2 sekundách vyšle korekci přes obojek.

Světelný  indikátor obojku

| Stav | Červená kontrolka | Zelená kontrolka | Reproduktor |
| --- | --- | --- | --- |
| Probuzení – tlačítko stlačené < 5 sekund | Vypnutý | Zapnutý – po dobu stlačení tlačítka | Startovací tón 1 sekundu |
| Probuzení – tlačítko stlačené >= 5 sekund | Vypnutý | Vypnutý | Vypnutý |
| Program aktivovaný / Reset obojku | Vypnutý | Vypnutý | Vypnutý |
| Reset úspěšný | Vypnutý | Bliká 5 krát | Pípá 5 krát |
| Běžný provoz | Vypnutý | Bliká 1x každých 5 sekund | Vypnutý |
| Bežný provoz – nízká úroveň baterky | Bliká 3x každých 5 sekund | Vypnutý | Vypnutý |
| Korekce | Po dobu stlačení tlačítka | Vypnutý | Vypnutý |
| Tón | Vypnutý | Po dobu stlačení tlačítka | Tón |
| Spánek – tlačítko stlačené | Po dobu stlačení tlačítka | Vypnutý | Tón 1 sekundu |
| Nabíjení | Zapnutý | Vypnutý | Vypnutý |
| Nabíjení dokončené | Vypnutý | Zapnutý | Vypnutý |

Dobíjecí baterie

- Dobíjecí baterie vysílačky (NiMH) není paměťově senzitivní a netřeba jí úplně vybít před nabíjením.

- Vysílačka je částečně nabitá už z výroby, ale před prvním použitím je třeba ji plně nabít (24 hod.).

- Důležité – nikdy nepřikládejte vysílačku k ohni.

- Při dlouhodobém nepoužívání vysílačky byste ji měli dobít přibližně každých 4-6 týdnů.

- Nadprůměrné, dlouhodobé dobíjení může zkrátit životnost baterky.

- Pokud jste dlouhodobě vysílačku nepoužívali, můžete zaznamenat její nižší životnost při prvních používáních. Baterka by však měla opět nabrat plnou životnost.

- Životnost baterky zkracuje dlouhodobé nabíjení.  Po prvním dobití baterky nikdy nedobíjejte víc než 12 hodin!

- Baterka vydrží nabíjení stokrát. Avšak každá baterka má jen určitou životnost.  Pokud životnost baterky klesne na polovinu, kontaktujte Vašeho prodejce nebo si novou baterku objednejte

- Životnost baterky je 3-5 roků. Pokud budete potřebovat baterku vyměnit, kontaktujte Vašeho prodejce nebo zákaznicý servis

Nasazení obojku

Důležité: Správné nasazení obojku je základem pro efektívní tréning. Kolíky korekce musí mít přímý kontakt s kůží psa.

Pro správné nasazení obojku, dodržujte nasledující postup:

- Začněte v pohodlném postoji psa (3A).

- Umístěte obojek na střed hrdla psa. Umístěte kolíky korekce tak,  aby se dotýkali kůže. (3B).

Pozn.: Pokud má Váš pes dlouhou srst, nasaďte na obojek dlouhé kolíky. Nejlepší nasazení dosáhnete když pes stojí a má hlavu mírně skloněnou směrem dolů. V této poloze bude obojek většinu času.

- Přezkoušejte sevení obojku tak, že vsunete prst mezi obojek a zadní stranu krku psa (3C). Sevření by mělo být pevné ale ne příliš těsné.

- Nechejte obojek psovi několik minet, potom opět přezkoušejte sevření obojku. Opakujte to znovu až  si pes na obojek zvykne. Pokud má Váš pes obvod krku menší než 300mm, bude nutné zkrátit řemínek obojku, ve kterém se nachází anténa (Viz: „Zkrácení řemínku obojku s anténou“).

Péče o obojok a čištění

Průběžně se ubezpečte, že obojek i nadále správně přiléhá k hrdlu psa. Tímto se zabezpečí maximální efektivita zařízení i pohodlí  psa při nošení obojku. Tato příručka uživatele vysvětluje správné nasazení a nošení obojku. Pokud si všimnete, že pes má alergickou reakci kůže spojenou s nošením obojku, přerušte nošení obojku na min. 48 hodin. Pokud podráždění kůže neustoupí, kontaktujte veterináře.

Předcházení alergickým reakcím kůže

- Pes by neměl obojek nosit  na krku víc než 8 hodin nepřetržitě v průběhu 24 hodin.

- Krk psa a kontaktní kolíky obojku by se měli umývat vlažnou vodou a mýdlem min. 1x do týdne.

- Ujistěte se, že před nasazením obojku je srst psa dokonale vysušená.

Zjištění správné stimulační úrovně psa

Důležité: Vždy začínejte na nejnižší úrovni a postupujte k vyšší.

Vysílačka má 8 stupňů nastavení korekce/stimulace.  Stupně zabezpečí správné nastavení pro každého psa.

Po nasazení obojku, je nutné najít správnou úroveň korekce pro Vašeho psa.

Při následujících úkonech sledujte chování psa. Když najdete optimální úroveň, chování psa se mírně změní (např. začne se rozhlížet, čichat zem jakoby našel hmyz, hýbe ušima apod.).

- Začněte na úrovni č.1 (nastavovač úrovně korekce). Zatlačte horní ovládací tlačítko na 1 až 2 sekundy.

- Pokud Váš pes na korekci nereaguje, opakovaně zatlačte horní tlačítko stimulace -  opakujte několikrát.

- Před nastavením vyšší úrovně korekce, opakujte stlačení horního tlačítka korekce vždy minimálně 2krát.

PES BY NEMĚL NA STIMULACI REAGOVAT PANIKOU NEBO ŠTĚKNUTÍM. POKUD TAKTO REAGUJE, NASTAVENÁ ÚROVEŇ JE PŘÍLIŠ SILNÁ.

- Pokud Váš pes nevykazuje žádnou reakci ani po nastavení úrovně č.8, překontrolujte nasazení obojku (příp. nasaďte dlouhé kolíky). Pokud Váš pes ani teď na stimulaci nereaguje, přečtěte si sekci – „Světelný test“.

Pokud Váš pes nereaguje na obojek po vykonání uvedených úkonů, kontaktujte zákaznický servis

Programování vysílačky

Poznámka: Vysílačka je přednastavená na Tréningový program 1.  Tréningový program sa dá nastavit, aby vyhovoval stylu Vašeho tréningu.

Změna tréningového programu

- Nastavte tréningový program pomocí otočného nastavovače úrovně korekce na vysílačce podle nižší uvedené tabulky.

- Převraťte vysílačku směrem dolů.

- Pomocí pera nebo podobného tenkého předmětu zatlačte a uvolněte tlačítko programu. Když je tlačítko zatlačené, světelná kontrolka nepřetržitě svítí.  Po uvolnění tlačítka světelná kontrolka bliká podle nastaveného programu.

Příklad: Pokud si přejete nastavit program 2, nastavte na vysílačce úroveň korekce 2. Když je tlačítko nastavování programu stlačené, světelná kontrolka vysílačky bude svítit. Když tlačítko uvolníte, světelná kontrolka vysílačky zabliká 2x.

Poznámka: Neustálé vysílání korekce je možné jen v průběhu 8 sekund. Potom je nutné tlačítko opět stlačit.

| PROGRAM | VRCHNÍ tlačidlo | SPODNÍ tlačidlo | BOČNÍ tlačidlo | Počet psů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zvuk 1 sekundu pak kontinuální korekce podle nastavení na vysílačce | zvuk 1 sekundu pak kontinuální korekce o 2 stup . vyšší než nastavení na vysílačce | pouze zvuk | 1 |
| 2 | zvuk 1 sekundu pak kontinuální korekce podle nastavení na vysílačce | kontinuální korekce podle nastavení na vysílačce | pouze zvuk | 1 |
| 3 | PES 1 pouze zvuk | PES2 pouze zvuk | PES 3 pouze zvuk | 3 |
| 4 | PES 1 zvuk 1 sekundu pak kontinuální korekce podle nastavení na vysílačce | PES 2 zvuk 1 sekundu pak kontinuální korekce podle nastavení na vysílačce | PES3 zvuk 1 sekundu pak kontinuální korekce podle nastavení na vysílačce | 3 |

Reset obojku

Reset obojku se využívá na nastavení jeho funkčnosti s novou vysílačkou, nebo na naprogramování nového obojku s existující vysílačkou.

- Vypněte obojek.

- Stlačte ovládací tlačítko „on/off“ dokud obojek nepípne 5 krát a zapne se kontrolní světélko obojku.

- Držte tlačítko stlačené dokud se světelná kontrolka nevypne.

- Stlačte horní ovládací tlačítko vysílačky dokud se nerozsvítí světelná kontrolka obojku a zabliká 5 krát. Měli byste obě zařízení držet ve vzdálenosti do 0,5-1 m od sebe. Když světelná kontrolka obojku zabliká 5 krát, obojek byl správně naprogramovaný. Pokud kontrolka nebliká, opakujte nastavení opět.

Programování obojku pro dva a tři psy

Pokud je vysílačka navolená na program 3 nebo 4, PetSafe® obojek se dá naprogramovat, aby reagovali všechny ovládací tlačítka vysílačky (horní, dolní, boční). K tréningu více psů je nutné aktivovat extra obojek pro 400m Trénera (Add-A-Dog™).

- Navolte vysílačku na tréningový program 3 alebo 4. (Prosím postupujte podle popisu na str. 13, Bod 5 – Programování vysílačky.)

- Naprogramujte první obojek.

  - Vypněte obojek

  - Stlačte a držte tlačítko „on/off“. Světelná kontrolka obojku se zapne a potom se po 4-5 sekundách vypne. Pokud nebudete tlačítko „on/off“ držet dostatečně dlouho, světelná kontrolka začne bežně blikat. V tomto případě opakujte proces.

  - Když se světelná kontrolka vypne, uvolněte tlačítko.

  - Stlačte a držte horní ovládací tlačítko vysílačky dokud světelná kontrolka obojku nezabliká 5 krát. Měli byste obě zařízení držet ve vzdálenosti do 0,5-1 m od sebe. Když světelná kontrolka obojku zabliká 5 krát, obojek byl správně naprogramovaný. Pokud kontrolka nebliká, opakujte nastavení znovu.

- Naprogramujte druhý obojek postupem od bodu A po bod D ale za použití dolního ovládacího tlačítka vysílačky.

- Naprogramujte třetí obojek postupem od bodu A po bod D ale za použití bočního ovládacího tlačítka vysílačky.

Světelný test

- Zapněte obojek

- Pridržte světelný testovač u kolíku korekce

- Stlačte tlačítko na vysílačce

- Světelná kontrolka by měla svítit

- Vypněte obojek

Pokud světelná kontrolka nesvítí, dobijte baterku a vykonejte reset obojku. Pokud světelná kontrolka stále nesvíti, kontaktujte Vášho prodejce.

Světelný testovač může sloužit i na přitáhnutí kolíků korekce. Kolíky korekce se můžou zlomit pokud jsou přitáhnuté příliš silně. Pokud se někdy kolíky povolí, dotáhněte je s mírou.

Všeobecné tipy

Důležité: Tato tréningová příručka byla napsaná při použití vysílačky s navoleným programem 1.

• Trénujte psa vždy pouze jednomu povelu. Pokud budete trénovat psa velmi rychle, může se stát že se mu budou povely plést a ani jeden se nenaučí dostatečně.

• Buďte důslední. Používejte zvukový signál i korekci za každé neuposlechnutí povelu.

• V případě, že psa nemůžete mít pod dozorem, doporučuje se, aby jste ho záměrně nevystavovali situacím, ve kterých již v minulosti neuposlechl povel. Nicméně, záměrné vystavení psa vlivem kdy přestává vykonávat Vaše povely a jeho následné trénování může velmi kladně ovlivnit Váš trénink a celkový výsledek.

• Pokud Váš pes reaguje na trénink bázlivě, přesměrujte Váš trénink pouze na jednoduché povely jako je například povel sedni.

• Spodní tlačítko korekce se používá k vyslání o něco silnější statické korekce v případech, kdy pes Vaše povely ignoruje i za použití přednastavené úrovně korekce. Tato možnost je rychlejší než přestavování úrovně na ovladači vysílačky.

• Nikdy nepoužívejte tréninkové zařízení na odstranění agresivního chování psa. V případě, že nevíte zda je Váš pes agresivní, kontaktujte Vašeho veterináře, nebo certifikovaného trenéra psů.

• Základem tréninku je vycvičit psa, aby v běžných situacích reagoval na vyslovené povely a zvukový signál zařízení. Pokud se pes vytrénuje správně, korekce by se měla používat pouze v situacích, kdy pes opakuje nežádoucí chování.

Výuka základních povelů

Poznámka: Počas výuky povelu „sadni“ udržiavajte psa vo svojej blízkosti.

Povel „SEDNI“

1. Nasaďte psovi kromě tréninkového obojku i obyčejný, vycházkový obojek spolu s 3 m vodítkem (vodítko musí být pevné). Obyčejný obojek nasaďte NAD tréninkový obojek.

2. Držte vodítko a tréninkovou vysílačku v jedné ruce. Stiskněte a držte boční ovládací tlačítko na vyslání zvukového signálu zároveň s mluvením povelu "SEDNI" - pokud je to nutné, zatlačte rukou na psa, aby si sedl. Jakmile si pes sedne, přestaňte vysílat zvukový signál. Pochvalte psa. Tento povel opakujte několikrát, nezapomínejte psa pochválit pokud povel splní.

3. Pokud si pes vždy po zadání povelu a vyslání zvukového signálu sedne, Váš trénink je ukončen. Pokud ne, pokračujte bodem 4.

4. Držte vodítko a tréninkovou vysílačku v jedné ruce. Stiskněte a držte horní ovládací tlačítko na vyslání signálu korekce zároveň s mluvením povelu "SEDNI" - pokud je to nutné, zatlačte rukou na psa, aby si sedl. Jakmile si pes sedne, přestaňte vysílat signál korekce. Pochvalte psa.Tento povel opakujte několikrát - nezapomínejte však psa pochválit pokud povel splní.

5. Pokud pes plní Váš povel "SEDNI" s použitím zvukového signálu a / nebo korekce, může už být připraven na reakci bez použití zvukového nebo statického signálu. Dejte si tréninkovou přestávku a opět se vraťte k bodu č.2 za použití pouze zvukového signálu.

## Přeložil Bing:

Povel „KE MNĚ“

1. Nasaďte psovi kromě tréninkového obojku i obyčejný vycházkový obojek spolu s 3 m vodítkem (vodítko musí být pevné). Obyčejný obojek nasaďte NAD tréninkový obojek.

2. Držte vodítko v jedné ruce a tréninkovou vysílačku v druhé.

3. Počkejte, dokud se pes od Vás nevzdálí.

4. Stiskněte a držte boční ovládací tlačítko na vyslání zvukového signálu zároveň s mluvením povelu "KE MNĚ" - pokud je to nutné, přitáhněte psa k sobě.

5. Jakmile k Vám pes přijde, přestaňte vysílat zvukový signál a pochvalte ho (s velkou radostí) za dobře zvládnutou roli.

6. Rychle se opět pohněte směrem dozadu dokud Vás pes nezačíná následovat. Zastaňte as radostí psa pochvalte.

7. Opakujte trénink 3 - 6 krát.

8. Pokud pes vždy po zadání povelu a vyslání zvukového signálu splní povel "KE MNĚ", Váš trénink je ukončen. Pokud ne, pokračujte bodem 9.

9. Počkejte dokud se pes od Vás nevzdálí. Stiskněte a držte horní ovládací tlačítko na vyslání signálu korekce zároveň s mluvením povelu "KE MNĚ" - pokud je to nutné, přitáhněte psa k sobě.

10. Jakmile k Vám pes přijde, přestaňte vysílat signál korekce a pochvalte ho (s velkou radostí) za dobře zvládnutou roli.

11. Rychle se opět pohněte směrem dozadu dokud Vás pes nezačíná následovat. Zastaňte a s radostí psa pochvalte.

12. Opakujte trénink 9 - 11 krát.

13. Pokud pes plní Váš povel "KE MNE" s použitím zvukového signálu a / nebo korekce může být již připraven na reagování bez použití zvukového a / nebo statického signálu. Dejte si tréninkovou přestávku a opět se vraťte k bodu č.3 za použití pouze zvukového signálu.

Povel „ZůSTAŇ“

1. Nasaďte psovi kromě tréninkového obojku i obyčejný, vycházkový obojek spolu s 3 m vodítkem (vodítko musí být pevné). Obyčejný obojek nasaďte NAD tréninkový obojek.

2. Nápadně označte místo kde chcete, aby si pes sedl a zůstal například s použitím polštáře nebo deky.

3. Dejte psa sednout na místo. Držte vodítko v jedné ruce a tréninkovou vysílačku v druhé.

4. Vstaňte a zůstaňte v rámci 1metru od uvedeného místa. Procházejte se kolem psa a podložky. Se psem nemluvte.

5. Pokud se pes pokusí přijít k Vám, stiskněte a držte boční ovládací tlačítko na vyslání zvukového signálu zároveň s mluvením povelu "ZŮSTAŇ" - pokud je to nutné, nasměrujte psa, aby si opět na podložku sedl.

6. Jakmile se pes vrátí na místo, přestaňte vysílat zvukový signál. Nezapomeňte ho s radostí pochválit!

7. Když si pes sedne, uvolněte se a pohrajte si s ním.

8. Opakujte bod č.3 po bodu č.7.

9.Pokud se pes vždy po zadání povelu a vyslání zvukového signálu vrátí na místo, Váš trénink je ukončen. Pokud ne, pokračujte bodem 10.

10. Dejte psa sednout na místo. Začněte opět chodit kolem podložky.

11. Pokud se pes pokusí přijít k Vám, stiskněte a držte horní ovládací tlačítko na vyslání zvukového signálu korekce s mluvením povelu "ZŮSTAŇ" - pokud je to nutné, nasměrujte psa, aby si opět na podložku sedl.

12. Jakmile pes poslechne povel, přestaňte vysílat signál a pochvalte jej.

13. Když si pes sedne, uvolněte se a pohrajte se sním.

14. Pokud pes plní Váš povel "ZŮSTAŇ" s použitím zvukového signálu a / nebo korekce může být již připraven na reagování bez použití zvukového a / nebo statického signálu. Dejte si tréninkovou přestávku a opět se vraťte k bodu č.3 za použití pouze zvukového signálu.

Eliminace nežádoucího chování

Vyskakování

Psi většinou vyskakují na lidi, aby si získali pozornost. Pokud nechcete aby Váš pes vyskakoval na Vás, členy Vaší rodiny, přátele či sousedy je třeba, abyste takové chování nepodporovali. Nepodporovat takového chování znamená, že vždy když pes na někoho vyskočí, bude následovat odmítavá reakce. Poznámka: Je vhodné aby pes už znal povel "SEDNI".

1. Nastavte korekci o jeden stupeň vyšší než je vhodná stimulační úroveň pro Vašeho psa.

2. Jakmile chce pes vyskočit, stiskněte horní ovládací tlačítko zároveň se zadáním povelu "SEDNI".

3. Když si pes sedne, přestaňte vysílat signál a psa pochvalte.

4. Pokud pes ignoruje stimulaci horním tlačítkem, zatlačte dolní ovládací tlačítko. Zkoušejte si tento povel na různých místech as různými lidmi.

Nadměrné štěkání

Štěkání je pro psa instinktivní chování. Není možné abyste psa odnaučili štěkat úplně, ale můžete ho naučit aby byl ticho, když mu dáte povel. Poznámka: Tento způsob je vhodný pouze když jste se svým psem doma.

1. Nastavte vhodnou stimulační úroveň pro Vašeho psa.

2. Uveďte psa do situace, v níž chce štěkat.

3. Jakmile pes začne štěkat, stiskněte horní ovládací tlačítko zároveň se zadáním povelu "TICHO" - povely si samozřejmě můžete upravit.

4. Když pes štěkat přestane, uvolněte tlačítko a psa pochvalte.

5. Pokud pes ignoruje stimulaci horním tlačítkem, zatlačte dolní ovládací tlačítko. Zkoušejte si tento povel na různých místech a s různými lidmi.

„Pronásledování“ aut apod.

"Pronásledování" je pro psa instinktivní chování, které se spouští když pes vidí pohybující se předmět. Některé rasy jsou speciálně vyšlechtěné k nadměrnému "pronásledování" což však psa dostává do situací ohrožení a nechává majitele bezmocného. Nikdy proto nenechávejte psa pohybovat volně bez vodítka dokud se nenaučí uposlechnout povel "KE MNE" - "K NOZE" a pod. Je velmi důležité, abyste nežádoucí "pronásledování" vždy potrestali.

1. Následující trénink byste měli provádět pouze pokud jste zajistili BEZPEČNOST zvířete i svou. Použijte pevné vodítko dost dlouhé na to, aby dovolilo psovi pronásledovat objekt ale dostatečně krátké na to, abyste ho měli pod kontrolou když objekt dostihne.

2. Nastavte o jeden stupeň vyšší stimulační úroveň než je vhodná pro Vašeho psa.

3. Uveďte psa do situace, v níž chce objekt pronásledovat.

4. Když se objekt začne přibližovat, držte vodítko pevně v rukou.Jakmile pes začne objekt pronásledovat, zadejte mu povel "KE MNE" a stiskněte horní ovládací tlačítko dokud nepřestane. Pokud neuposlechne povel, zatáhněte ho k sobě vodítkem.

5. Pokud pes ukončí pronásledování, přestaňte vysílat signál korekce, postupte pár kroků dozadu a dejte mu povel "KE MNE". Když pes přijde až k Vám, pochvalte ho.

6. Pokud pes stimulaci na nastavené úrovni ignoruje, opakujte tréninkovou situaci s použitím dolního ovládacího tlačítka.

| Je statická korekce pro mého psa bezpečná? | Statická korekce je sice pro psa nepříjemná, avšak je bezpečná a psovi neubližuje. Na dosáhnutí výsledků při tréningu se elektronické výcvikové zařízení vždy používají jen v interakci s majitelem (trénerem) psa. |
| --- | --- |
| Jaký věk se pro psa doporučuje na začátek používání 250m trénera? | Váš pes musí mít aspoň 5 měsíců. Obojek může být příliš velký pro psi s váhou nižší než 3.6 kg. |
| Když je můj pes už vycvičený na uposlechnutí povelů, musí ještě používat obojek? | Pravděpodobně ne. Ale je důležité, aby se obojek využíval čas od času pro dlouhotrvající efekt. |
| Je obojek vodotěsný? | Ano. Ne však ponořitelný. |
| Můžem používat tréningové zařízení na výcvik agresivních psů? | Nedoporučujeme, abyste naše výrobky používali na tréning agresivních psů. Doporučujeme návštevu veterináře na objasnění příp. doporučení řešení. |
| Je dosah zařízení opravdu 250 metrů? | Dosah zařízení je ovlivňovaný terénem, počasím, vegetací i vysíláním jiných rádiových signálů. Zabezpečení maximálního dosahu zařízení je vysvětlené v sekci „Jak systém funguje“. |
| Můžem 250m Tréner používat na víc psů? | Ano, ale musíte používat extra obojek pro 250 Tréner s názvem Add-A-Dog™. Použití je možné maximálně pro 3 psi. |
| Co mám udělat pokud můj pes má od obojku kožní alergii? | Tuto reakci může vyvolat nošení kolíků stimulace, které se neustále přímo třou o kůži psa. Pokud tato situace nastane, prestaňte na 48 hodin obojek používat. Pokud začervenání neustoupí, navštivte veterináře. |

Doplňkové příslušenství k tréningovému zařízení – není součástí balení.

Příslušenství / Náhradní součástky si můžete objednat prostřednictvím vašeho prodejce. Originální balení výrobku obsahuje kontaktní informace pro možnost objednání si náhradních součástek přímo ze zákaznického centra v EU v daném jazyce.

| Komponent | Číslo součástky |
| --- | --- |
| 250m tréner Add-A-Dog® | PDT19-12484 |
| Náhradní černý obojek | RFA-162-1 |
| Náhradní zelený obojek | RFA-162-6 |
| Náhradní červený obojek | RFA-162-3 |
| Náhradní lanko na zavěšení | RFA-189 |
| Balíček náhradních součastek (dlouhé kolíky korekce, gumové násady na otvor pro nabíjení a šrouby) | RFA-283 |
| Univerzální adaptér | SDT00-12304 |
| Náhradní baterka – vysílačka | SDT00-11910 |
| Náhradní baterka – obojek | SDT00-11907 |

# Podmínky používání výrobku a omezení záruky

- Podmínky užívání výrobku

Tento výrobek se může používat pouze v souladu s uvedenými podmínkami používání výrobku a jejich akceptací. Používáním tohoto výrobku dáváte souhlas s uvedenými podmínkami. Pokud s uvedenými podmínkami nesouhlasíte, je nutné, aby jste výrobek vrátili prodejci nepoužitý av originálním balení.

- Správné používání výrobku

Tento výrobek je určen na trénink psů. Tento výrobek nemusí správně fungovat na výcvik určitých povah psů. Doporučujeme, aby se tento výrobek nepoužíval na trénink psů s váhou nižší než 3.6 kg nebo na agresivní psy. Vyberte si výrobek určený na konkrétní váhu psa. Pokud si nejste jisti povahou vašeho psa, požádejte o konzultaci Vašeho veterináře nebo autorizovaného trenéra psů. Správné používání výrobku znamená jeho používání podle pravidel uživatelské příručky a respektování vět označených jako "Důležité".

- Zákaz nezákonného a zakázaného používání výrobku

Tento výrobek je určen pro psy. Tento výrobek není určen pro aplikaci bolesti, zranění či na provokaci. Pokud se na dané účely použije, může to znamenat přestupek vůči zákonem dané země.

- Odpovědnost za škodu

Společnost Radio Systems Corporation ® není a nebude zodpovědná za žádné škody či úrazy související s používáním nebo zneužíváním tohoto produktu. Kupující odpovídá za všechna rizika spojená s používáním tohoto produktu.

- Změny podmínek

Společnost Radio Systems Corporation ® si vyhrazuje právo na změny uvedených podmínek používání výrobku podle potřeby. Pokud se uvenú takové změny do podmínek používání výrobku, tyto změny jsou platné pro všechny uživatele uvedených výrobků i když jste zařízení používali před uvedených takových změn do Vašeho předchozího manuálu.

Zařízení splňuje všechny normy stanovené Evropskou unií pro elektromagnetické zařízení (nařízení R & TTE). Pokud chcete zařízení používat mimo EU, je třeba zjistit normy dané země. Nepovolené používání či zásahy a modifikace zařízení, které nebyly přímo schválené společností Radio Systems Corporation ® jsou v rozporu s EU R & TTE nařízením stanovami a uživateli může být zakázáno použití výrobku a také může být zrušena záruka výrobku.

Zařízení je nutné recyklovat.

Záruční lhůta je 24 měsíců od data prodeje.

Datum prodeje:

Servisní středisko

blue gray, s.r.o. / Kremnička 47/A                  info@petpark.sk

97405 Banská Bystrica                                  +421 48 38 10311 / +421 (0) 918 754 247

SLOVENSKO

# Text boxes

# svetelný testovač

# tréningová vysielačka

# obojok

# šnúrka na zavesenie vysielačky

# nabíjačka

# manuál

tréningová vysielačka

anténa

svetelný indikátor vysielačky

bočné ovládacie tlačidlo

nastavovač úrovne korekcie

horné ovládacie tlačidlo

dolné ovládacie tlačidlo

vstup na nabíjanie baterky

Obojok

on/off tlačidlo

indikátor stavu baterky

spodok

vrch

kolíky korekcie

vstup na nabíjanie

1

NASTAVENIE ZARIADENIA

# obojek

# nabíječka

# manuál

nabíjanie obojku

2

3

4

5

6

7

8

# tréningová vysílačka

# světelný testovač

TRÉNING

# šňůrka na zavěšení vysílačky

OTÁZKY  / ODPOVEDE

K vyslaniu korekcie je potrebné tlačidlo zatlačiť na min 2 sekundy

tréningová vysílačka

anténa

světelný indikátor vysílačky

boční ovládací tlačítko

nastavovač úrovně korekce

horne ovládací tlačítko

dolní ovládací tlačítko

vstup na nabíjení baterky

Obojok

spodek

vrch

indikátor stavu baterky

on/off tlačítko

kolíky korekce

vstup na nabíjení

1

NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

K vyslání korekce je nutné tlačítko zatlačit na min 2 sekundy

nabíjení obojku

2

3

4

5

6

7

8

TRÉNING

OTÁZKY  / ODPOVĚDI