# INSTRUKCJA OBSŁUGI PATPET 776

Funkcje:

- Nadajnik i odbiornik są zasilane akumulatorem na ładowarke

- Odbiornik jest wodoszczelny i zanurzalny

- Regulowany poziom wibracji impulsu (zasięg 1-99)

- Wybór 4 trybów - światło, dźwięk, wibracje i impuls

- Możliwość szkolenia do 3 psów

- Tryb „stand-by“ służący oszczędzaniu baterii (po 5 minutach bezczynności)

Uwaga: Nadajnik posiada tryb uśpienia oraz zabezpieczeniem przed przypadkowym włączeniem impulsu. Dlatego zalecamy wcześniejsze zapoznanie się z urządzeniem i przetestowanie go. W tym celu należy umieścić odbiornik przed sobą i wypróbować przyciski z funkcjami. Na przykład przy zmianie funkcji z dźwięku należy nacisnąć przycisk impulsu 2 razy, aby wysłać polecenie.

# Wskazówki:

- Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj urządzenie i sprawdź działanie obroży

- Trening należy rozpocząć przy użyciu najniższego poziomu impulsu i obserwować zachowanie swojego psa

- Przed użyciem impulsu najpierw spróbuj ostrzec psa za pomocą sygnału dźwiękowego lub wibracji

Zawsze dawaj psu jedną komendę, aby nie był zdezorientowany. Podczas treningu bądź konsekwentny i cierpliwy

- Obserwuj skórę psa na szyi, aby nie doszło do jej podrażnieni. Może dojść do tego jeśli założysz obrożę za ciasno i nie będziesz ściągał jej przez długi czas.

# Przed pierwszym użyciem:

- Całkowicie naładuj nadajnik za pomocą dołączonego kabla – ponad 5 h (pierwsze ładowanie). Ikona baterii podczas ładowania miga. Jeśli przestanie migać, nadajnik jest w pełni naładowany.

- Całkowicie naładuj odbiornik za pomocą dołączonego kabla. Podczas ładowania kontrolka miga - przestaje migać, gdy odbiornik jest w pełni naładowany.

- TRYB STAND-BY: Jeśli nadajnik nie jest używany (ponad 30 sekund), przechodzi do trybu oszczędzania energii - wystarczy nacisnąć dowolny przycisk, aby go ponownie włączyć. Jeśli w ciągu pięciu minut sygnał nie zostanie wysłany do odbiornika, przechodzi w tryb oszczędzania energii – „wybudzenie” następuje po naciśnięciu przycisku wibracji lub  impulsu. Naciśnięcie przycisku OFF - całkowicie wyłącza odbiornik.

### PAROWANIE URZĄDZENIA:

  - Naciśnij przycisk ON/OFF na nadajniku. Naciśnij przycisk CH, aby wybrać kanał (jeśli masz tylko jeden odbiornik = CH1). Użyj "+" i "-", aby ustawić poziom

  - Następnie przez 3 sekundy przytrzymaj przycisk włączający odbiornik

  - Migająca kontrolka oznacza tryb parowania

  - Na nadajniku naciśnij przycisk wibracji lub impulsu (do 10 sekund po włączeniu trybu parowania)

  - Po udanym sparowaniu usłyszysz sygnał dźwiękowy

  - Jeśli masz więcej odbiorników, powtórz procedurę - wybierz CH2 lub CH3

- Po zakończeniu parowania upewnij się, że wszystkie funkcje działają poprawnie. Aby wypróbować impuls przyłóż testową diodę do elektrod. Po naciśnięciu przycisku impuls, dioda zacznie świecić. Aby sprawdzić: światełko nadajnika - naciśnij przycisk krótko, światełko odbiornika – przytrzymaj przycisk długo.

- Przełóż obrożę przez odbiornik (w razie potrzeby do nadajnika przywiąż sznurek).

- Obroża treningowa jest teraz gotowa do użycia

Bezpieczeństwo:

Aby zapewnić maksymalny efekt obroży i bezpieczeństwo psa, zkontroluj umieszczenie obroży, jej odpowiednie zaciśnięcie i prawidłowe umieszczenie elektrod. Należy również sprawdzić skórę psa w punktach kontaktu elektrod, czy nie ma objawów wysypki lub podrażnienia. W takim przypadku należy zakładać obrożę na krótszy czas lub skonsultować się z weterynarzem.

Obroża nie powinna być noszona w sposób ciągły dłużej niż 12 godzin (jest to ogólna rekomendacja dla wszystkich obroży, nie tylko elektrycznych).

## Usterki urządzenia:

Wydaje się, że obroża nie działa prawidłowo:

- upewnij się, że zarówno nadajnik, jak i odbiornik są w pełni naładowane

- postępuj zgodnie z instrukcją, aby sparować odbiornik z nadajnikiem

- upewnij się, że poziom funkcji nie jest ustawiony na zerowej wartości

- upewnij się, że masz ustawiony właściwy kanał (1 lub 2) na nadajniku

- sparuj obrożę, dostosuj poziom funkcji, a następnie ponownie wypróbuj urządzenie

### Odbiornik lub nadajnik nie ładuje się:

- upewnij się, że urządzenia są prawidłowo podłączone do sieci

- przetestuj, jeśli ładowarka pracuje prawidłowo a sieć działa

### Mój pies nie reaguje na korekty:

- przetestuj odbiornik zgodnie z instrukcjami powyżej

- upewnij się, że elektrody dotykają skóry psa

- zwiększ intensywność korekt

Na naszym kanale YouTube znajdziesz wiele przydatnych porad dotyczących tresury psów lub korzystania z elektronicznych urządzeń szkoleniowych

Deklaracja zgodności, gwarancja i serwis pogwarancyjny. Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie CE. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej importera, może być wymagana u importera i sprzedawcy.

Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędów w druku zastrzeżone.

Gwarancyjne i pogwarancyjne naprawy zapewnia importer:

Reedog, s.r.o.